## Slide 1: 47.tk
Jármű és az út kapcsolata

## Slide 2
A kerék és a talaj közti tapadóerő...
arányos a kereket talajra szorító erővel.
nem függ a jármű terhelésétől.
a jármű sebességével négyzetes arányban változik.

## Slide 3
A rakomány/utasok járműben, vagy járművön való elhelyezése akkor megfelelő, ha...
valamennyi tengely terhelése megközelítőleg azonos.
a kormányzott tengelyre jutó terhelés nagyobb.
a hajtott tengelyre jutó terhelés nagyobb.

## Slide 4
Mi lehet az oka annak, ha valamelyik kerék megcsúszik?
A kerék terhelése nem elegendő, kis ívű kanyarodás történt nagy sebességgel, vagy csúszós az úttest.
Nem megfelelő a gumiabroncs mérete.
Kis sebességgel, magas sebességfokozattal közlekedünk.

## Slide 5
Milyen következményei lehetnek a helytelen rakományelhelyezésnek?
Csökken a jármű stabilitása és megnövekszik a fékút hossza.
Egyenetlenül kopnak a gumiabroncsok.
A kirakodás nehézkesebb, több időt vesz igénybe.

## Slide 6
Ha a kormányzott kerekek megcsúsznak, …
akkor a jármű nem irányítható.
akkor a jármű irányítható marad, de nagyobb erőkifejtést igényel.
akkor ellenkormányzással kell stabilizálni a jármű mozgását.

## Slide 7
Mikor célszerű használni a differenciálzárat?
Amikor az útviszonyok miatt feltételezhetjük, hogy valamelyik kerék megcsúszhat.
Amikor egyenetlen földútra hajtunk.
Akkor, ha nehéz pótkocsit vontatunk.

## Slide 8
Mitől függ a jármű üzemanyag fogyasztásának mértéke az alábbiak közül?
A jármű műszaki állapotától, a vezetési stílustól és az útviszonyoktól.
A járművezető életkorától.
A tankolt üzemanyag mennyiségétől.

## Slide 9
Száraz vagy nedves aszfalton jobb a gumiabroncs tapadása?
Száraz aszfalton.
Nedves aszfalton.
Nincs különbség, a megfelelő gumiabroncs típussal egyaránt jó a tapadás.

## Slide 10
Miért veszélyes, ha a jármű kormányzott kerekei megcsúsznak?
Mert a jármű irányíthatatlanná válik.
Mert a jármű nehezebben kormányozható.
Mert a jármű az üzemi fékkel nem fékezhető.

## Slide 11
Melyik fékezési módszerrel érhető el a legrövidebb fékút?
A motorfék és az üzemi fék együttes használatával.
A kézifék behúzásával.
A kézifék és az üzemi fék egyszerre történő használatával.

## Slide 12
Kisebb, vagy a nagyobb sebességi fokozatban jobb a jármű gyorsítóképessége?
Kisebb sebességi fokozatban.
Nagyobb sebességi fokozatban.
Nem függ a sebességi fokozattól.

## Slide 13
A féktávolság...
az a legrövidebb távolság, amelyen a járművet meg lehet állítani.
a veszély távolsága a járműtől.
a fékpedál és a padlólemez, illetve a fékkar és a kormány közötti távolság.

## Slide 14
Átlagosan mennyi a fékezést megelőző reakcióideje egy jó képességű járművezetőnek?
0,5-0,7 másodperc.
2-3 másodperc.
5-6 másodperc.

## Slide 15
Hogyan változik a járművezető reakcióideje, ha a szervezetében alkohol van?
Az alkohol mennyiségétől függően 2-6 másodpercre növekszik.
Az alkohol kis mennyiségben nem befolyásolja a járművezető reakcióidejét.
Csökken a reakcióidő, mert a kis mértékű alkoholfogyasztás javítja a reagáló képességet.

## Slide 16
Mi a fékkészenlét?
Amikor a járművezető a lábát a fékpedál fölé helyezve figyeli az esetleges akadály felbukkanását.
A fék üzemkésségének jellemzője, amely azt jelenti, hogy a fék alkalmas a jármű fékezésére.
A fékpedál enyhe nyomás alatt tartása.

## Slide 17
Lehet-e hatása az oldalszélnek a járművezetésre?
Igen, és erre a járművezetőnek elméletben és gyakorlatban is fel kell készülnie.
Nem, mert a járművet az oldalszél nem tudja eltéríteni haladási irányától.
Csak a haladási iránnyal ellentétes irányú szélnek van hatása a járműre.

## Slide 18
Mikor veszélyes az oldalszél?
Ha hirtelen lép fel, vagy hirtelen szűnik meg.
Ha lakott területen belül, sűrű forgalomban hat a közlekedő járműre.
Az oldalszél csak akkor veszélyes, ha erdőben hat a közlekedő járműre.

## Slide 19
Csúszós, havas, jeges úton haladva melyik hajtási rendszerrel felszerelt gépkocsi a leginkább hajlamos a megpördülésre?
A hátsókerék-hajtású.
Az elsőkerék-hajtású.
Az összkerék-hajtású.
Nincs különbség a különböző hajtásrendszerű gépkocsik között ebből a szempontból.

## Slide 20
A gépjárműveknek általában a gyorsulási, vagy a lassulási képességük nagyobb?
A lassulási képességük (az elérhető maximális lassulásuk) nagyobb, mint a gyorsítási képességük (az elérhető maximális gyorsulásuk).
A lassulási képességük (az elérhető maximális lassulásuk) valamivel kisebb, mint a gyorsítási képességük (az elérhető maximális gyorsulásuk).
A lassulási képességük (az elérhető maximális lassulásuk) és a gyorsítási képességük (az elérhető maximális gyorsulásuk) megegyezik, mert mindkettő csak a gumiabroncsok tapadásától függ.
A lassulási képességük (az elérhető maximális lassulásuk) lényegesen kisebb, mint a gyorsítási képességük (az elérhető maximális gyorsulásuk).

## Slide 21
Hogyan viselkedik az alulkormányzott gépkocsi a csúszáshatár elérésekor?
Először az első kerekei csúsznak meg, ezért a jármű elveszti a kormányozhatóságát és a kanyarból kitörve, egyenesen kezd haladni.
Először a hátsó kerekei csúsznak meg, ezért a jármű egyre szűkebb ívben kanyarodva pördülni kezd.
Az első és hátsó kerekei egyszerre csúsznak meg, a jármű viselkedése teljesen kiszámíthatatlanná válik.
Először a hátsó kerekei csúsznak meg, ezért a jármű elveszti a kormányozhatóságát és a kanyarból kitörve, egyenesen kezd haladni.

## Slide 22
Hogyan viselkedik a túlkormányzott gépkocsi a csúszáshatár elérésekor?
Először a hátsó kerekei csúsznak meg, ezért a jármű egyre szűkebb ívben kanyarodva pördülni kezd.
Először az első kerekei csúsznak meg, ezért a jármű elveszti a kormányozhatóságát és a kanyarból kitörve, egyenesen kezd haladni.
Az első és hátsó kerekei egyszerre csúsznak meg, a jármű viselkedése teljesen kiszámíthatatlanná válik.
Először az első kerekei csúsznak meg, ezért a jármű egyre szűkebb ívben kanyarodva pördülni kezd.

## Slide 23
Mit jelent, ha egy gépkocsi alulkormányzott?
Ívmenetben az első kerekeinek oldalirányú kúszása nagyobb, mint a hátsóké, így a jármű a vezető által a kormánykeréken beállítottnál nagyobb íven kanyarodik.
A jármű kormányművét a lehető legalacsonyabban helyezték el.
A jármű kormányrudazatát alacsonyan helyezték el.
Ívmenetben a hátsó kerekeinek oldalirányú kúszása nagyobb, mint az elsőké, így jármű a vezető által a kormánykeréken beállítottnál kisebb íven kanyarodik.

## Slide 24
Mit jelent, ha egy gépkocsi túlkormányzott?
Ívmenetben a hátsó kerekeinek oldalirányú kúszása nagyobb, mint az elsőké, így jármű a vezető által a kormánykeréken beállítottnál kisebb íven kanyarodik.
Ívmenetben az első kerekeinek oldalirányú kúszása nagyobb, mint a hátsóké, így a jármű a vezető által a kormánykeréken beállítottnál nagyobb íven kanyarodik.
Ívmenetben az első és hátsó kerekeinek oldalirányú kúszása megegyezik, így a jármű pontosan a vezető által a kormánykeréken beállítottnak megfelelő íven kanyarodik.
A jobb és baloldali kormányzott kerekeinek elfordítása egymástól különbözik.

## Slide 25
Gépkocsija nincs elektronikus menetdinamikai szabályozórendszerrel (ESP) felszerelve. Milyen kormányzást végez akkor, ha a jármű hátsó kerekei megcsúsznak, és a jármű pördülni kezd?
Ellenkormányoz (a hátsó kerekek csúszásának irányába).
A hátsó kerekek csúszásával ellentétes irányba kormányoz.
Az eredeti haladási szándékának megfelelő helyzetben tartja a kormánykereket.
Elengedi a kormánykereket.